## Slide 1
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
Equipment
Infektionsvorbeugung für Helferinnen und Helfer

## Slide 2
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
Vorbereitung
Fixieren Sie die Testkassette vor dem Test in der entsprechenden Zeile.

## Slide 3
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
Anatomie der Nase
ca. 7cm
Atem anhalten lassen!

## Slide 4
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten

## Slide 5
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
Nicht jede Nasenöffnung ist zur Untersuchung gleich geeignet! – nichts erzwingen
Befragung des Probanden:
Welche Nasenöffnung kann man nehmen?
Liegen Hindernisse vor (z. B. eine alte Nasenbeinfraktur, starke Verkrümmung der Nasenscheidewand, ausgeprägte Polypen)
Neigung zu Nasenbluten?
Werden Blutverdünner eingenommen? Die Personen wissen zumeist Bescheid. Kein Hindernis- aber Vorsichtsgrund!
Mögliche Komplikationen

## Slide 6
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
Bei Nasenbluten Ruhe bewahren
Kopf nach vorne
Eis in den Nacken
Nasenflügel zuklemmen (Locus Kieselbachii)
Stärkere Blutung, die nicht zu stillen ist: Person sitzen lassen, Kopf vornüber gebeugt.
Evtl. Rettungsdienst rufen.
Mit Komplikationen umgehen:

## Slide 7
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbsttest
Andere Testarten
Negativer Befund: Nicht 100% sicher, aber ausreichendes Ergebnis für mindestens 8 Stunden
Positiver Befund: Verifizierung nötig mittels PCR-Test, schon weil 5 % dieser Befunde falsch negativ sind
-> Information an das Gesundheitsamt
-> Quarantäne des Betroffenen
-> Kontaktverbot auch in der Familie
-> Untersuchung des näheren Umfeldes und von Kontaktpersonen
Schlussfolgerungen:

## Slide 8
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbsttest
Andere Testarten
Zusammenfassung:
Ein Abstrich ist immer nur so gut, wie er sorgfältig durchgeführt wird.
Ist ein Nasenloch verschlossen -> das andere verwenden
Bei ganz wenigen Patienten ist ein Nasenabstrich aus anatomischen Gründen nicht möglich
Vorsichtig vorgehen - Abstrich nicht erzwingen!
Evtl. Umstieg auf Rachenabstrich ( Aussagekraft 88 % - 90 %) - oder
Evtl. Abstrich im vorderen Nasenbereich -> Aussagekraft ca 80 %

## Slide 9
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbsttest
Andere Testarten
Dokumentation:
Auf dem Dokumentationsblatt wird eine laufende Nummer eingetragen
Die Laufende Nummer auf dem Test und dem Zubehör ist ebenfalls zu vermerken, damit es keine Verwechslung gibt

## Slide 10
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
https://youtu.be/lD3APGZnwIQ

## Slide 11
Vorbereitung
Nasen-Rachen-Abstrich
Folgen des Befundes
Selbststest
Andere Testarten
Mit dem JOYSBIO-SARS COV-2 Saliva Antigen Speicheltest ist KEIN Eindringen in den Nasen- oder Rachenraum mehr notwendig.
Antigene des SARS COV-2 in Abstrichproben von COVID-19 infizierten Personen. Zur Eigenanwendung gemäß BASG.
Höhere Zuverlässigkeit als andere auf dem Markt verfügbare Test-Kits:
Sensitivität von 95,00% Spezifität von 98,78%
Einfach durchzuführen

## Slide 12
Entsorgung:
Privathaushalt:
Entsorgung in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken
Fest verknoten
Flüssige Abfälle solltet ihr mit saugfähigem Material, zum Beispiel Küchenrolle, umwickeln.
Die Abfälle sind dann in der Restmülltonne zu entsorgen.

## Slide 13
Entsorgung:
Unternehmen, KiTas, Organisationsumfeld:
Spitze oder scharfe Gegenstände: durchstichsichere Einwegbehältnisse
Andere Abfälle, die bei den Selbsttests anfallen: Dickwandige Müllsäcke
Die Extraktionspufferröhrchen müssen zusammen mit saugendem Material
zusätzlich in stabile verschließbare Behälter gegeben werden.
Die Abfälle können dann in einem gemeinsamen Container unter dem
Abfallschlüssel 18 01 04 bereitgestellt werden.